## Slide 1: Исследование качества питьевой воды из централизованной водопроводной сети на территории города Кирова
Автор: Полушкина Маргарита Кирилловна, 9Б класс
Научный руководитель:
Макаренко Зинаида Петровна, зам. директора по научно-экспериментальной работе, кандидат технических наук

## Slide 2: Актуальность
Питьевая вода – важнейший аспект в жизни человека. Все чаще мы сталкиваемся с вопросом: «Какую воду мы пьем?». Не всегда подаваемая нам в квартиры вода соответствует предъявляемым к ней качествам.

## Slide 3: Цель
Изучить качество питьевой воды из центральной водопроводной сети на территории города Кирова

## Slide 4: Задачи
изучить карту территории города Кирова и разбить ее на квадраты для сбора проб;
изучить химический состав водопроводной воды г. Кирова;
провести токсикологический анализ водопроводной воды г. Кирова;
провести микробиологический анализ водопроводной воды г. Кирова;
провести комплексную оценку качества водопроводной воды г. Кирова.

## Slide 5: Методики исследования
Химический, токсикологический и микробиологический анализ воды

## Slide 6: Причины плохого качества воды
Первая из них – это качество воды, забираемой из реки Вятки на водоподготовку.

## Slide 7: Причины плохого качества воды
Вторая причина загрязненности водопроводной воды – плохое состояние центральной водопроводной системы водоснабжения.
Третьей причиной является изменение воды в процессе отчистки.

## Slide 8
В 2008 году в Кировской области в водоемы было
сброшено 224,5 млн. куб.м. сточных вод.
В их составе было сброшено:
20,7 тыс. тонн хлоридов,
15 тыс. тонн сульфатов,
4922,3 тонн нитратов,
881,1 тонн фосфора общего,
134,1 тонн алюминия,
85, 9 тонн жиров и масел,
0,3 тонн фенола,
4 кг ртути.
Охрана окружающей среды в Кировской области: стат. сб. [офиц. изд.]/ Под общей редакцией Н.И. Зорина - Киров: Кировстат, 2009 – 51с.: ил.

## Slide 9
Изношенность систем водоснабжения и несовершенства технологий водоподготовки – одна из основных проблем в регионах. Срочной замене подлежат 30% от общей протяженности наших водопроводов в то время, как ежегодно меняют от 1,5%. Так, в Кировской области процесс износа труб составляет 80%. В результате на каждых 3-4км водопроводных сетей происходит по одной аварии в день. По данным газеты “Proгород” за 2009 год в городе Кирове произошло 2 серьезные аварии, связанные с износом труб.

## Slide 10
Хлорирование воды может вызвать избыток хлора и хлорофама, фторирование может вызвать избыток фтора, при отчистке коагулянтами может появиться избыток сульфатов и алюминия. Все это неблагоприятно влияет на здоровье человека.

## Slide 11: Новизна
Анализ доступной литературы показал, что не имеется сведений по качеству питьевой воды из централизованной водопроводной сети в различных точках на территории г. Кирова.

## Slide 12: Станция водоподготовки в городе Кирове
Станция водоочистки и водоподготовки была построена в 1936 году в слободе Корчемкино.
В 2008 году на объекте завершено строительство четвертого блока очистки питьевой воды и ковшевого водоприемника для водозабора.
Используемые методы водоподготовки на водозаборе города Кирова – в основном, фильтрование через фильтрующие материалы (гравий и песок) и обеззараживание хлорированием

## Slide 13: Места сбора проб
Проведены сборы водопроводной воды в разных частях города. Места отбора проб обозначены на схеме города. Всего было собрано 14 проб.

## Slide 14: Результаты химического анализа
№ | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Место отбора пробы | Запах, балл | рН | Окисляемость, мг/л | Сульфаты, мг/л | Хлориды, мг/л | Фосфаты, мг/л | Нитриты, мг/л | Аммоний, мг/л | Железо, мг/л | Карбо-натная жесткость, мг/л | Общая жесткость, мг/л
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | ул. Дерендяева 112 (Е3) | 0 | 7,35 | 2 | 1 – 10 | 10 – 50 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 75 | 3,0
2. | ул. Чернышевского 8-3 (В2) | 1 | 7,35 | 2 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0 | 0,003 | менее 0,05 | 0,1 | 30 | 2,5
3. | ул. Дерендяева 112 (после шунгита) | 0 | 7,94 | 2 | 1 – 10 | 1 - 10 | 0 | 0,007 | менее 0,05 | менее 0,05 | 45 | 2,0
4. | ул. Циолковского 5/1 (D1) | 3 | 6,94 | 2 | 1 - 10 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | 0,1 | 60 | 2,25
5. | ул. Красноармейская 31 (Е3) | 3 | 7,28 | 2 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 75 | 2,25
6. | ул. Некрасова 33 (F2) | 3 | 7,42 | 2 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | 0,25 | 60 | 3,0
7. | Октябрьский проспект 95 (D2) | 1 | 7,28 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 75 | 2,5
8. | Октябрьский проспект 62 (С2) | 1 | 7,16 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 105 | 2,25
9. | ул. Ленина 18 (D3) | 0 | 6,95 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 105 | 2,5
10. | ул. Милицейская 45 (F3) | 0 | 7,22 | 2 | 0 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | 0,25 | 90 | 2,25
11. | ул. Конева 5 – 1 (Е1) | 1 | 6,81 | 0 | 0 | 1 – 10 | 0 | менее 0,003 | менее 0,05 | менее 0,05 | 90 | 1,5
12. | ул. Энергетиков 42 (С3) | 0 | 6,65 | 12 | 1-10 | 1-10 | более 0,1 | 0,003 | 0 | 0 | 30 | 1,5
13. | ул. Щорса 50 (F1) | 0 | 6,72 | 12 | 1-10 | 1-10 | 0 | 0,003 | 0 | 0,1 | 30 | 2,75
14. | ул. Ленина 198 (F3) | 1 | 6,83 | 16 и выше | 1-10 | 1-10 | более 0,1 | менее 0,003 | 0,03-0,25 | 0,5 | 60 | 1,75
15. | ул. Сурикова 11 (Е2) | 2 | 7,62 | 2 | 1-10 | 1-10 | 0 | 0 | 0,03-0,25 | менее 0,05 | 75 | 1,25

## Slide 15: Результат химического анализа
Результаты химического анализа приведены таблице, где видно, что в некоторых пробах превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по показателям запаха, окисляемости, железа и карбонатной жесткости. Превышение ПДК по запаху в 1,5раза наблюдается в районе улиц Московской, Упита, Щорса и Попова. Превышение ПДК по окисляемости в 2,4 раза наблюдается в районе улиц Карла Марка, Производственной, Щорса, Октябрьского проспекта и в 3,2 раза в районе улиц Карла Маркса, Комсомольской. Превышение ПДК по железу в 1,7 раза наблюдается в районе улиц Карла Маркса и Комсомольской. Превышение ПДК по карбонатной жесткости в 1,05 раза наблюдается в районе Октябрьского проспекта, улиц Лепсе, Ленина и Профсоюзной.
Определение водородного показателя рН-метром

## Slide 16: Результаты химического анализа
№ | Место отбора пробы | D | Концентрация мг/л | Превышение ПДК, раз
1 | ул. Дерендяева 112 (Е3) | 0,063 | 0,4 | -
2 | ул. Чернышевского 8-3 (В2) | 0,080 | 0,65 | 1,3
3 | ул. Дерендяева 112 (после шунгита) | 0,031 | 0,18 | -
4 | ул. Циолковского 5-1 (D1) | 0,120 | 0,9 | 1,8
5 | ул. Красноармейская 31 (Е3) | 0,205 | 1,65 | 1,3
6 | ул. Некрасова 33 (F2) | 0,035 | 0,2 | -
7 | Октябрьский проспект 95 (D2) | 0,033 | 0,19 | -
8 | Октябрьский проспект 62 (С2) | 0 | 0 | -
9 | ул. Ленина 18 (D3) | 0,018 | 0,1 | -
10 | ул. Милицейская 45 (F3) | 0,080 | 0,65 | 1,3
11 | ул. Конева 5-1 (Е1) | 0,042 | 0,2 | -
12 | ул. Энергетиков 42 (С3) | 0,024 | 0,1 | -
13 | ул. Щорса 50 (F1) | 0,040 | 0,1 | -
14 | ул. Ленина 198 (F3) | 0,029 | 0,12 | -
15 | ул. Сурикова 11 (Е2) | 0,063 | 0,4 | -
Результаты определения содержания алюминия в водопроводной воде г.Кирова
№ | Место отбора пробы | D | Концентрация мг/л | Превышение ПДК, раз
1 | ул. Дерендяева 112 (Е3) | 0,020 | 0,003 | 3
2 | ул. Чернышевского 8-3 (В2) | 0 | 0 | -
3 | ул. Дерендяева 112 (после шунгита) | 0 | 0 | -
4 | ул. Циолковского 5-1 (D1) | 0 | 0 | -
5 | ул. Красноармейская 31 (Е3) | 0 | 0 | -
6 | ул. Некрасова 33 (F2) | 0 | 0 | -
7 | Октябрьский проспект 95 (D2) | 0 | 0 | -
8 | Октябрьский проспект 62 (С2) | 0 | 0 | -
9 | ул. Ленина 18 (D3) | 0 | 0 | -
10 | ул. Милицейская 45 (F3) | 0,003 | следы фенолов | -
11 | ул. Конева 5-1 (Е1) | 0 | 0 | -
12 | ул. Энергетиков 42 (С3) | 0 | 0 | -
13 | ул. Щорса 50 (F1) | 0,001 | следы фенолов | -
14 | ул. Ленина 198 (F3) | 0 | 0 | -
15 | ул. Сурикова 11 (Е2) | 0 | 0 | -
Результаты определения концентрации фенолов в водопроводной воде г. Кирова

## Slide 17: Результаты химического анализа
Превышение ПДК по алюминию в 1,3 раза наблюдается в районе улиц Дзержинского , Свердлова, Воровского, Ленина, Карла Маркса, Комсомольской и 1,8 раза в районе улиц Московской и Упита. Превышение ПДК по фенолам в 3 раза наблюдается в районе улиц Воровского и Ленина.
Определение оптической плотности на фотоэлектроколориметре

## Slide 18: Результаты химического анализа
Диаграммы индексов загрязнения водопроводной воды (ИЗВ) для различных квадратов территории г. Кирова

## Slide 19: Результаты химического анализа
Большинство исследуемых проб водопроводной воды (73,3%) относятся ко II классу качества, они определяются как чистые (ИЗВ от 0,2 до 1). 20% водопроводной воды относится к I классу качества, они определяются как очень чистые (ИЗВ - до 0,2), 6,7% водопроводной воды можно отнести к умеренно-загрязненной (III класс качества – ИЗВ от 1 до 2)

## Slide 20: Результаты исследования токсичности водопроводной воды
Диаграммы степени токсичности водопроводной воды для различных квадратов территории г. Кирова

## Slide 21: Результаты исследования токсичности водопроводной воды
Самыми токсичными являются районы улиц Лепсе, Карла Маркса, Московская, Упита, Степана Халтурина, Профсоюзная, Ленина, Воровского, Производственная, Щорса, Попова, Комсомольская, Октябрьского проспекта и проспекта Строителей. Нетоксичными являются районы улиц Дзержинского, Свердлова, Воровского, Красноармейская, Ленина.
Определение токсичности проб водопроводной воды с использованием тест-объекта Daphnia magna

## Slide 22: Результаты определения фитотоксичности водопроводной воды
Диаграммы степени фитотоксичности водопроводной воды для различных квадратов территории г. Кирова

## Slide 23: Результаты определения фитотоксичности водопроводной воды
Наиболее токсична вода в районе улиц Воровского, Красноармейской и Ленина. Остальные пробы не фитотоксичны.
Определение фитотоксичности проб водопроводной воды (используется кресс салат)

## Slide 24: Результаты микробиологического анализа
№ | Место отбора проб | колоний/мл | превышение ПДК, раз
1 | ул. Ленина 198 (F3) | 500 | 10
2 | ул. Конева 5-1 (Е1) | 110 | 2
3 | ул. Чернышевского 8-3 (В2) | 20 | -
4 | ул. Циолковского 5/1 (D1) | 45 | -
5 | ул. Энергетиков 42 (С3) | 2780 | 55

## Slide 25: Результаты микробиологического анализа
Кишечная палочка найдена во всех пробах. Превышение ПДК наблюдается в 2 раза наблюдается в районе улицы Воровского и проспекта Строителей; в 10 раз в районе улиц Карла-Маркса и Комсомольской; в 55 раз в районе улицы Карла-Маркса и Октябрьского проспекта.
Кишечная палочка

## Slide 26: Комплексная оценка качества водопроводной воды
Квадрат | Место отбора пробы | Химический состав | Фитотоксичность | Токсичность | Итого
В2 | улицы Дзержинского - Свердлова | 2 | 0 | 2 | 4
С2 | Октябрьский проспект – улица Лепсе | 2 | 0 | 3 | 5
С3 | Октябрьский проспект – улица Карла Маркса | 2 | 0 | 3 | 5
D1 | улицы Московская- Упита | 2 | 0 | 3 | 5
D2 | улицы Московская- Степана Халтурина | 2 | 0 | 3 | 5
D3 | улицы Профсоюзная – Ленина | 1 | 0 | 3 | 4
E1 | проспект Строителей – улица Воровского | 1 | 0 | 3 | 4
E2 | улицы Воровского- Красноармейская | 2 | 1 | 2 | 5
E3 | улицы Воровского- Ленина | 2 | 1 | 2 | 5
F1 | улицы Производственная- Щорса | 2 | 0 | 3 | 5
F2 | улицы Щорса – Попова | 2 | 0 | 3 | 5
F3 | улицы Карла Маркса - Комсомольская | 3 | 1 | 3 | 6

## Slide 27: Комплексная оценка качества водопроводной воды
Для комплексной оценки экологические показатели взяты по принципу «Чем меньше, тем лучше» и приведены к одному порядку: выживаемость дафний и всхожесть семян взяты в частях от целого.
По данным таблицы была составлена карта-схема города Кирова, где качество воды выделено различными цветами.
Как видно из таблицы и карты-схемы г. Кирова наиболее чистая вода подается в районе улиц Дзержинского, Свердлова, Профсоюзной, Ленина, Воровского и проспекта Строителей, наиболее загрязненная – в районе улиц Карла-Маркса и Комсомольской.

## Slide 28: Комплексная оценка качества водопроводной воды
 | - район не исследовался
 | - очень чистая вода
 | - чистая вода
 | - умеренно загрязненная
Карта-схема города Кирова
Обозначения:

## Slide 29: Выводы
Обзор литературы показал, что основными причинами загрязнения водопроводной воды по литературным источникам являются сброс в реку Вятка отходов, плохое состояние центральной системы водоснабжения, изменение воды в процессе отчистки. Однако проведенные исследования показали, что главной причиной загрязнения водопроводной воды г. Кирова является плохое состояние центральной системы водоснабжения.
Химический анализ качества водопроводной воды, взятой в различных точках централизованной водопроводной сети на территории г.Кирова показал превышение ПДК по показателям запаха в 1,5 раза, окисляемости в 2,4 и в3,2 раза, железа в 1,7 раза, карбонатной жесткости в 1,05 раза, алюминия в 1,3 и 1,8 раза и фенолам в 3 раза.

## Slide 30: Выводы
Большинство исследуемых проб водопроводной воды (73,3%) относятся ко II классу качества. 20% водопроводной воды относится к I классу качества, 6,7% водопроводной воды можно отнести к умеренно-загрязненной (III класс качества).
Вода в районах улиц Лепсе, Карла Маркса, Московская, Упита, Степана Халтурина, Профсоюзная, Ленина, Воровского, Производственная, Щорса, Попова, Комсомольская, Октябрьского проспекта и проспекта Строителей наиболее токсична. Нетоксична водопроводная вода в районе улиц Дзержинского, Свердлова, Воровского, Красноармейская, Ленина.
Наиболее фитотоксична вода в районе улиц Воровского, Красноармейской и Ленина.

## Slide 31: Выводы
Микробиологический анализ проб водопроводной воды показал, что кишечная палочка есть во всех пробах. Превышение количества колоний бактерий в 1мл наблюдается в 2 раза в районе улицы Воровского и проспекта Строителей; в 10 раз в районе улиц Карла-Маркса и Комсомольской; в 55 раз в районе улицы Карла-Маркса и Октябрьского проспекта.
Комплексная оценка качества водопроводной воды централизованной водопроводной воды показала, что наиболее чистая вода подается в районе улиц Дзержинского, Свердлова, Профсоюзной, Ленина, Воровского и проспекта Строителей, наиболее загрязненная – в районе улиц Карла-Маркса и Комсомольской.
Работа будет продолжена.

## Slide 32: Список литературы
Протасов, В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. Учебное и справочное пособие [Текст] – 2-е издание – М: Финансы и статистика, 2000 – 672с.
ПРОгород – 2009 – С.04/ Е. Сиянович// На качество водопроводной воды в год жалуются 15 кировчан, 2009
Биология – 2007 - №23 – С.12-13 [Текст]/ по материалам Интернета// Двадцать фактов о воде – М: Первое сентября, 2007 – 40с..: ил.
Биология – 2007 - №23 – С.24-25 [Текст]/Питьевая вода и здоровье – М: Первое сентября, 2007 – 40с.: ил.
Чистая вода. Выбор фильтров/ http://voda.blox.ua /
Охрана окружающей среды в Кировской области: стат. сб. [офиц. изд.]/ Под общей редакцией Н.И. Зорина - Киров: Кировстат, 2009 – 51с.: ил.
О состоянии окружающей среды Кировской области в 2008 году (Региональный доклад)/ Под общей редакцией А.В. Албеговой - Киров: ООО «Триада плюс», 2009 – 208с.
Сомов, М.А. Водоснабжение: учебник для сред. спец. учеб. заведений по спец. «Водоснабжение и водоотведение» (М.А. Сомов, Л.А. Квитка), - М: Инфа – 2008, 287с.
Аргументы и факты – Вятка – 2010 - №23 – С.4 / Д. Владимиров// Что течет из крана?, 2010
ПРОгород – 2009 - №15 – С.06/ Е. Сиянович// SMS – жалобы, 2009

## Slide 33: Список литературы
ПРОгород – 2009 - №21 – С.06/ Е. Сиянович// SMS – жалобы, 2009
О состоянии окружающей природной среды Кировской области в 1993 году: Региональный доклад. – Киров, 1994 – 142с.
Экология родного края/Под ред. Т.Я. Ашихминой. – Киров: Вятка, 1996г. - 750с. + вкладка
О состоянии окружающей среды Кировской области в 1994 году: Региональный доклад – Киров, 1995г. – 205 с.
Официальный сайт администрации города Кирова/ www.admkirov.ru /
Рекомендации по разработке экологического паспорта населенного пункта [Текст]/ под ред. И.М. Зарубиной, В.А. Русановой, З.П. Макаренко – Киров: Изд-во Лицея естественных наук, 2009 – 165с.
Муравьев, А.Г. Руководство по определению качества воды полевыми методами. 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: «Кримас+», 2004 – 248с.
СанПиН 2.4.1074-01 Вода питьевая [Текст]//Экологическая безопасность России – 2006 – 251с.
Фото из личного архива

## Slide 34: Исследование качества питьевой воды из централизованной водопроводной сети на территории города Кирова
Автор: Полушкина Маргарита Кирилловна, 9Б класс
Научный руководитель:
Макаренко Зинаида Петровна, зам. директора по научно-экспериментальной работе, кандидат технических наук
Спасибо за внимание!