## Slide 1: Оборудование для Влажно – Тепловой Обработки

## Slide 2
Оборудование для Влажно – Тепловой Обработки (ВТО). Утюги, утюжильные столы, паровые столы, парогенераторы, пароманекены, утюжильные прессы. Широкая номенклатура оборудования позволяет удовлетворить потребности любого производства, как крупного швейного предприятия, так и маленького ателье.

## Slide 3: Пароманекены и топеры

## Slide 4: Pantamat 5308
Брючный топер для джинсов и классических брюк любого размера или материала, оборудованный:
-поясом жесткости с устройством антипротяжения
-устройство сохранности для брюк со складками и без
-независимое регулирование пояса и ноги
-электронный контроль цикла

## Slide 5: Trevilstar 5202-5212-5222
Пароманекен для окончательной ВТО мужской сорочки и женской блузки. Полностью автоматизированный рабочий цикл с контролем фаз, управляемый микропроцессором (до 10 программ в памяти). С корпусом из нержавеющей стали и пневматически регулируемым наклоном плеча. Мощность мотора 0.47 кВт и вакуума 2.1 кВт. Паронагретый пневматический зажим для воротника. Подготовлен к подключению к паровой сети и магистрали сжатого воздуха (6 Бар). Эл. 3 ф, 380В. Только для изделий с длинным рукавом и не регулируется по высоте.

## Slide 6
В комплекте с:
задним зажимом с фотодатчиком
растяжителями рукавов
боковыми натяжителями и зажимами с автоматической регулировкой в горизонтальном и вертикальном положении в зависимотси от размеророста
передним (фронтальным) электронагретым зажимом для планки
зеркалом, для контроля обработки с обратной стороны
пневматические зажимы манжет, регулируемые в зависимости от длины рукавов

## Slide 7: Easyform 5040-5050-5055
Сервисный обработчик формы для жакетов, пиджаков, пальто, доступные со встроенным котлом или для связи с центральным паровым источником. Электронный контроль цикла. Дополнительное пневматическое оружие для рукава. Форма доступна в 4 размерах: 130cm, 135cm, 155cm, 175cm.

## Slide 8: Combivapor 5400-5401-5402
Кабинет для обработки жакетов, платьев и брюк. Доступный со встроенным котлом или для связи с центральным паровым источником. Электро контроль цикла с автоматическим началом, когда дверь закрыта.

## Slide 9: Princess Deluxe 5027-5028

## Slide 10
  Профессиональные утюжные столы с вакуумом

## Slide 11: Formaplus seam-opener 2116
Утюжильный стол специальный для разутюживания боковых и шаговых швов брюк с узкой длинной поверхностью для обработки штанин с вакуумным отсосом 0,55 кВт, 3-фазы, 380 В.
В комплекте с кронштейном для утюга. Длина утюжильного стола 1,1 м, ширина 6 см.

## Slide 12: Alisea HL 2120-2121-2122
Утюжильный стол консольного типа с регул. термостатом, подогреваемой поверхностью, вакуумотсосом и возможностью регулировки по высоте с помощью демпера, с посадочным местом под сепаратор; с регулировкой по высоте и поворотной подставкой для хранения п/ф. Покрытие утюж. стола super transpirant. Напряжение: 220 В, 1 фаза. Мощность 0,45 кВт.

## Slide 13: Planora 2153-2154-2156
Утюжильный стол с электронагреваемой прямоугольной поверхностью, с регулируемым термостатом, с регулируемым вакуумотсосом (мощностью 0,45 кВт), механической регулировкой по высоте, возможность подключения 2-х рукавов. Покрытие утюж. стола super transpirant. 1-фаза, 220 В.

## Slide 14: Curtain Table 2303
Утюжильный стол с электронагреваемой прямоугольной (300х70 см) поверхностью, с вакуумом, с регулировкой по высоте, 1-фаза, 220 В. Вакуум 0.45 кВт. Система балансировки утюга со штуцерами для его подключения. Возможность подключения к парогенератору.

## Slide 15
Отпаривающие столы консольного/прямоугольного типа

## Slide 16: Vulkana 3454-3552-3553- 3554-3555-3556
Стол консольного типа с подачей пара, регулируемым вакуумотсосом (мощность вакуумотсоса - 0,4 кВт) и наддувом. С основной поверхностью треугольной формы 230х1250х500. В комплекте с автоматическим парогенератором с помповым насосом, подставкой под утюг, подставкой под хранение п/ф, возможностью подключения рукавов с обеих сторон и электро-паровым утюгом стандартной формы F021 .Возможность управления и регулировки с обеих сторон. Покрытие утюж. стола super transpirant. Объем котла - 16 л. 3 фазы, 380 В.

## Slide 17: Vulkana 3454-3552-3553-3554-3555-3556

## Slide 18: Planovap 3155
Стол прямоугольной формы для отпаривания трикотажных изделий с вакуумотсосом. В комплекте с клапаном,подставкой и кронштейном для утюга. Размер поверхности 1800х900 мм. Мощность вакуумн. отсоса 0.55кВт. Эл. 380В.

## Slide 19: Vulkana Junior 3151
Стол консольного типа с подачей пара, регулируемым вакуумотсосом. С основной поверхностью треугольной формы 230х1250х500. В комплекте с сепаратором, подставкой под утюг, подставкой под хранение п/ф, возможностью подключения рукавов с обеих сторон и электро-паровым утюгом стандартной формы F020 .Возможность управления и регулировки с обеих сторон. Покрытие утюж. стола super transpirant. 1 фаза, 220 В.

## Slide 20: Утюжильные пресса

## Slide 21: Universal Pneumatic Press 6001-6002
Универсальный пневматический утюжильный пресс с подачей пара из верхней подушки. Размер подушек (360х1190х220).Вакуумотсос в нижней подушке, регулируемый педалью. Регулировка давления. Рабочее давления пара 5 атм., давл. воздуха 7 атм.(бар).
TREVILPRESS "U" 6001 Управляется двумя кнопками и защитной рамой
TREVILPRESS "U" 6002 Управляется педалью и защитной рамой

## Slide 22: Universal Pneumatic Dry Cleaner's Press 6305-6306
Универсальный пневматический утюжильный пресс с полированной паронагретой верхней подушкой без подачи пара. Вакуумотсос и подача пара из нижней подушки, управляемой педалью. Рабочее давление пара 5 атм., давл. воздуха 7 атм. (бар). ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УТЮЖКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ.
TREVILPRESS "L" 6305 Управляется двумя кнопками и защитной рамой
TREVILPRESS "L" 6306 Управляется педалью и защитной рамой

## Slide 23: Trevilpres CP 6311 - 6313
Пневматический пресс для утюжки ворота и манжет сорочки с полированной верхней и мягкой нижней паронагретыми подушками. Верхняя подушка управляется двумя кнопками и защитной рамой. Время опускания подушки и вакуума програмирется таймером. Рабочее давление пара - 6 атм. Давление сж. воздуха - 7 атм. (бар).

## Slide 24: Universal Manual Press 6003
Универсальный пневматический утюжильный пресс с подачей пара из верхней подушки. Размер подушек (360х1190х220).Вакуумотсос в нижней подушке, регулируемый педалью. Регулировка давления. Рабочее давления пара 5 атм., давл. воздуха 7 атм.(бар).
TREVILPRESS "U" 6003 Управляется вручную

## Slide 25: All Steam Iron ZF16
Паровой утюг стандартной формы 1,45 кг с рукояткой и корпусом из термопластика, клапаном регул. подачи пара, 2-мя тефлоновыми шлангами 220 см длиной с разъемами на конце (коннектор 1/4").

## Slide 26: Steam electric seam-opener iron F014
Электропаровой утюг для разутюжки швов 1,3 кг со встроенным нагревательным элементом 230 В, 600 Вт, защитным термостатом и электрическим кабелем. С отверстиями для интенсивной подачи пара.

## Slide 27: Electronic steam electric iron ZF15
Электро-паровой утюг для разутюживания швов со встроенным аллюминиевым нагревательным элементом 230 В, 900 Вт, электронным датчиком температур, микропроцессором и цифровым дисплеем.

## Slide 28: All Steam Seam-opener Iron ZF20
Паровой утюг 1кг для разутюживания швов с рукояткой и корпусом из термопластика, клапаном регулирования подачи пара, 2-мя тефлоновыми шлангами 220 см длиной с разъемами на конце (коннектор 1/4").

## Slide 29: Electric Iron F012
Электрический утюг стандартной формы 1,7 кг со встроенным нагревательным элементом 230В, 900Вт, термостатом и электрическим кабелем.

## Slide 30: Steam electric iron F021
Электропаровой утюг стандартной формы 1,6 кг со встроенным нагревательным элементом 230 В, 800 Вт, пластиной тепловой защиты рук, защитным термостатом и электрическим кабелем. Отверстия для вывода пара расположены на носике утюга.

## Slide 31
Парогенераторы

## Slide 32: Faber Magnum 1550-1551
Автоматический парогенератор для подключения 2-х утюгов с котлом AISI 316 из нержавеющей стали емкостью 5 литров. Нагревательный элемент 4 кВт. Водяной бак из нержавеющей стали. Помповый насос. Возможность подключения к водяной сети. В комплекте с 2-мя электро-паровыми утюгами стандартных размеров (мод. F021), 3 фазы, 380 В.

## Slide 33: Domina 1000
Мини-парогенератор с котлом из нержавеющей стали AISI 316. Нагревательный элемент 700 Вт., бак 2 л.,( 3 часа работы), в комплекте с электро-паровым утюгом стандартной формы мод. F019 (450 Вт) (отверстия для выхода пара расположены в носике утюга).

## Slide 34: Domovap 1009
Мини-парогенератор в компактном корпусе с котлом из нержавеющей стали AISI 316. Нагревательный элемент 700 Вт., бак 1.8 л.,( 3 часа работы), в комплекте с электро-паровым утюгом стандартной формы мод. F019 (450Вт) (отверстия для выхода пара расположены в носике утюга).

## Slide 35
Дублирующий пресс

## Slide 36: TYK-60, 75, 100, 120, 150, 160
Дублирующий пресс проходного типа с плавной регулировкой температуры, давления и времени дублирования. Используется для дублирования деталей с клеевой прокладкой при производстве пиджаков, рубашек, брюк и т.д. Оснащён двумя группами электрических нагревателей в верхней и нижней плоскости. Пневматическая система контроля ленты и регулировки давления при дублировании. Система предохранения транспортирующей ленты от деформации. Система защиты от налипания заготовки на транспортирующую ленту. Система предохранения от проскальзывания ленты по транспортирующим роликам. Регулировка температуры осуществляется с помощью высокочувствительной системы управления PIC, что всегда обеспечивает поддержку необходимого уровня нагрева. Система быстрого охлаждения деталей после дублирования.

## Slide 37
Ширина рабочей зоны: | 60, 75, 100, 120, 150 или 160см в зависимости от модели
Мощность нагревательного элемента: | 7, 10, 13, 14, 17 и 18 кВт в зависимости от модели соответственно
Сжатый воздух: | 6 Атм,
Макс. давление: | 6 кг/кв. см

## Slide 38: TYK-M-20, 40, 60
Дублирующий пресс проходного типа с плавной регулировкой температуры, давления и времени дублирования. Пневматическая система регулировки давления при дублировании Система предохранения транспортирующей ленты от деформации. Система защиты от налипания заготовки на транспортирующую ленту. Система предохранения от проскальзывания ленты по транспортирующим роликам.

## Slide 39
Ширина рабочей зоны: | 200, 400 или 600мм, в зависимости от модели
Мощность нагревательного элемента: | 3, 4 или 5 кВт, в зависимости от модели соотвественно
Потребляемая мощность двигателя: | 40 Вт
Макс. температура: | 200 град С
Макс. давление: | 1.5 кг/кв. см
Макс. скорость перемещения ленты: | 8.7 м/мин
Время нагрева: | 5 - 20 сек.

## Slide 41
Благодарю за внимание!