## Slide 1: Коммуникационные технологии
Передача информации
Локальные компьютерные сети
Глобальная компьютерная сеть Интернет
Электронная почта
Презентация
учителя ГОУ СОШ № 186
Калининского района Санкт-Петербурга
Лихолетовой Н. В.

## Slide 2
Передача информации
Отправитель информации
Получатель информации
Канал передачи информации
Общая схема обмена информацией
Основная характеристика каналов передачи информации:
пропускная способность – скорость передачи информации
(количество информации, которое может передаваться
по каналу за единицу времени)
1 байт/с = 23 бит/с = 8 бит/с
1 Кбит/с = 210 бит/с = 1024 бит/с
1 Гбит/с = 210 Мбит/с = 1024 Кбит/с

## Slide 3
Какое количество байтов будет передаваться
за одну секунду
по каналу с пропускной способностью 100 Мбит/с?
Ответ

## Slide 4: Компьютерные сети Типы сетей
Локальные (LAN)
Территориально-распределенные (WAN)
  Региональные
  Глобальные
Причина создания сетей
практическая потребность совместного использования
информации пользователями, работающими на удалённых
друг от друга компьютерах

## Slide 5
Локальные компьютерные сети
Объединение нескольких компьютеров с целью совместного использования ресурсов компьютеров, а также подключенных к сети периферийных
устройств (принтеров, плоттеров, дисков, модемов и др.)
Отличительные признаки:
Высокая скорость передачи, большая пропускная способность;
Низкий уровень ошибок передачи;
Эффективный, быстродействующий механизм управления обменом;
Ограниченное, точно определённое число компьютеров в сети
Локальная сеть позволяет не замечать связи!

## Slide 6
По архитектуре – одноранговые и с выделенным сервером сервером
Типы ЛВС
одноранговые
все компьютеры равноправны,
пользователи сами решают,
какие ресурсы сделать общедоступными
сервер
специально выделенный компьютер
для хранения файлов и программных
приложений
Для увеличения производительности и в целях обеспечения
большей надёжности при хранении информации в сети
сервер | клиент (рабочая станция)
Абонент (узел) сети, который предоставляет свои ресурсы абонентам, но сам не использует ресурсы других абонентов | Абонент сети, который использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдаёт (сеть его обслуживает)

## Slide 7
По топологии –
  шина (магистраль),
  кольцо ,
  звезда
Топология шина (bus)
Топология кольцо (ring)
Топология звезда (star)
Топология определяет:
  Требования к оборудованию;
  Тип используемого кабеля;
  Возможные и удобные методы управления
  обменом;
  Надёжность работы;
  Возможности расширения сети
Все компьютеры параллельно подключены к одной линии связи;
информация от каждого компьютера одновременно передаётся всем остальным
Каждый компьютер передаёт информацию всегда только одному компьютеру,
следующему по цепочке, а получает от предыдущего
К одному, центральному компьютеру, подключены остальные периферийные компьютеры, каждый из них использует свою отдельную линию связи

## Slide 8: Физическое устройство передающих каналов
экранированная витая пара ,
витая пара,
коаксиальный кабель,
оптоволокно,
беспроводные сети
(ИК, радио, спутниковые)
Notes: физическое устройство передающих каналов

## Slide 9
Региональные сети
Корпоративные сети
Глобальная сеть Интернет
Локальные
сети
Сравнить!!!

## Slide 10
Глобальная компьютерная сеть Интернет
Региональные сети – объединяют компьютеры в пределах одного региона (город, страна, континент)
Корпоративные сети – объединение компьютеров одной организации, размещённых в различных странах и городах
Интернет – глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая сотни миллионов компьютеров

## Slide 11
Различные варианты подключения к глобальной компьютерной сети Интернет

## Slide 12
3. Какую топологию целесообразно использовать в локальной сети компьютерного класса?
Локальной сети учебного заведения?
1. К какой сети принадлежит компьютер школьной сети, которая не подключена к Интернету?
Ответ
2. К какой сети принадлежит домашний компьютер, который подключен к Интернету?

## Slide 13
1 байт/с = 8 бит/с
100 Мбит/с : 8 бит/с = 12,5 Мбайт/с

## Slide 14
1 вопрос: К какой сети принадлежит компьютер школьной сети, которая не подключена к Интернету?
Ответ: Это компьютер локальной сети.
2 вопрос: К какой сети принадлежит домашний компьютер, который подключен к Интернету?
Ответ: Это компьютер глобальной сети.
3 вопрос: Какую топологию целесообразно использовать в локальной сети компьютерного класса? Локальной сети учебного заведения?
Ответ: Тип – звезда; смешанную типологию типа дерево (иерархическую).

## Slide 15
Интернет – объединение нескольких десятков тысяч
различных локальных сетей (Сеть сетей)
Узел (сайт) – каждая ЛВС.
    Состоит из нескольких компьютеров – серверов
    (предназначен для хранения информации определённого типа и в определённом формате, имеет уникальное имя)
Провайдер – юридическое лицо, обеспечивающее работу сайта.
Связь с провайдером может быть организована:
  по коммутируемому телефонному каналу с помощью модема;
  с помощью постоянно действующего выделенного канала
В компьютерных сетях используются различные марки компьютеров, типы модемов, линии связи, операционные системы и другие программы.
Для «понимания» создан набор правил – протокол.

## Slide 16
Протокол – это стандарт, установленный по взаимному соглашению и определяющий:
  форма представления сообщений
  способы пересылки сообщений
  процедуры их интерпретации сообщений
  правила совместной работы различного оборудования в
  сетях
Единый протокол передачи данных TCP/IP:
Transmission Control Protocol (TCP) – транспортный протокол обеспечивает разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения | Internet Protocol (IP) – протокол маршрутизации обеспечивает маршрутизацию IP-пакетов, то есть доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю

## Slide 17
Internet Protocol (IP) – протокол маршрутизации
IP–адрес – это последовательность из 4 чисел, разделённых точками;
уникальный 32-битный адрес
Каждое из чисел занимает 1 байт, т.к. 1 байт=8 бит, то числа называют октетами
В зависимости от количества компьютеров в сети, адреса разделяют на 3 класса:
Класс А – используется для работы с небольшим количеством сетей (до 126),
содержащих большое число компьютеров (≈16,8 млн)
сетевой идентификатор
идентификатор компьютера
Класс B – для работы со средним количеством сетей (до 16384), содержащих
среднее число компьютеров (до 65534)
сетевой идентификатор
идентификатор компьютера
Класс C – для работы с большим количеством сетей (до ≈2 млн), содержащих
малое число компьютеров (до 254)
сетевой идентификатор
идентификатор компьютера

## Slide 18
Если в первом октете число от 1 до 126 – класс А
Если в первом октете число от 128 до 191 – класс В
Если в первом октете число от 192 до 223 – класс С
Передаваемая по сети информация «упаковывается в конверт», на котором пишутся IP-адреса (IP-пакет, представляющий набор байтов) компьютеров отправителя и получателя.
Протокол IP обеспечивает передачу информации между компьютерами сети
IP-пакеты на пути к компьютеру-получателю проходят через многочисленные промежуточные серверы Интернета, на которых производится
операция маршрутизации
Маршруты доставки Интернет-пакетов могут быть совершенно разными, и поэтому первые Интернет-пакеты могут достичь компьютера-получателя в последнюю очередь.
Например, в процессе передачи файла от сервера От к серверу Кому маршрут первого Интернет-пакета может быть От-1-2-Кому, второго - От-Кому и третьего - От-3-4-5-Кому
Например:
195.34.32.11

## Slide 19
Transmission Control Protocol (TCP) –
транспортный протокол
Транспортировка данных производится путем разбиения файлов на Интернет-пакеты на компьютере-отправителе, индивидуальной маршрутизации каждого пакета и сборки файлов из пакетов в первоначальном порядке на компьютере-получателе.
На компьютере-отправителе большой файл разбивается на мелкие части, которые нумеруются и транспортируются в отдельных IP-пакетах до компьютера-получателя.
Основное назначение протокола –
контроль успешности передачи данных.

## Slide 20
Другие протоколы
Для работы прикладных программ, например электронной почты, необходимо не только правильно упаковать информацию в пакеты и отправить их, но и чётко договориться о содержимом этих пакетов и о процедуре обмена пакетами.
Название протокола | Расшифровка | Назначение
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol | Протокол передачи гипертекста
FTP | File Transfer Protocol | Протокол передачи файлов
SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Простой протокол отправки электронных писем
POP3 | Post Office Protocol 3 | Протокол получения электронных писем
NNTP | News Net Transfer Protocol | Протокол телеконференций

## Slide 21
Доменная система имён
Доме́н (фр. domaine) в общем — область.
Углублённое толкование термина: домен — это единица структуры (Википедия)
Доме́нное имя — символьное имя, служащее для
идентификации областей — ветвей иерархического
пространства имён сети Интернет.
Доменные имена дают возможность адресации узлов сети Интернет и расположенных на них сетевых ресурсов
(веб-сайтов, серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме (нечисловой).
домены первого уровня - домены второго уровня - домены третьего уровня
Доменная система имен имеет иерархическую структуру

## Slide 22
Каждой стране мира выделен свой географический домен,
обозначаемый двухбуквенным кодом и административный – трёхбуквенным.
Домены первого уровня (зона) существуют двух типов:
          географические
          административные
Административные | Тип организации | Географические | Страна
Com | Коммерческая | Ca | Канада
Edu | Образовательная | De | Германия
Gov | Правительственная США | Jp | Япония
Int | Международная | Ru | Россия
Mil | Военная США | Su | Бывший СССР
Net | Компьютерная сеть | Uk | Англия/Ирландия
Оrg | Некоммерческая | Us | США

## Slide 23
Домены второго уровня
Домены второго уровня выдаются предприятиям и частным лицам в аренду, с ежегодной оплатой.
Состоит из цифр и букв латинского алфавита и соответствует направлению деятельности или организации.
домен первого уровня
домен второго уровня
административный
географический
iit.metodist.ru
Имена
компьютеров-серверов:
www.microsoft.com

## Slide 24
Путь к файлу
Имя протокола, после которого двоеточие и двойной слэш
http://
Имя сервера (или его IP-адрес) и правый слэш:
http://ftp.net/
Имя файла с расширением:
http://ftp.net/www.txt
Если файл хранится не на самом сервере, а в каталоге на данном сервере, тогда путь к нему удлинится:
http://ftp.net/catalog/www.txt
или
http://ftp.net/catalog/1/index/www.txt

## Slide 25
Запросы к поисковым серверам
Поисковые серверы можно разделить на 2 группы:
поисковые системы общего назначения – базы данных, содержащие тематически сгруппированную информацию об информационных ресурсах Интернета
      Способы организации поиска:
      Поиск по каталогам (аналогично библиотечным каталогам)
      Поиск по ключевым словам – создание запросов
Правило: чем больше условий соединено с помощью логической операции «И», тем меньше страниц найдёт поисковый сервер
«сомики│меченосцы» «сомики&меченосцы»
специализированные поисковые системы – позволяют искать информацию в других информационных слоях Интернета (серверы файловых архивов, почтовых серверах и др.)
сомики
меченосцы
сомики
меченосцы

## Slide 26
Сервисные службы Интернета -
виды услуг, которые оказываются серверами глобальной сети
информационные
коммуникативные
поисковые
WWW (World Wide Web) – всемирная паутина, реализующая функции поиска, хранения и просмотра гипертекстовых документов, включающих звук, графику и видео
FTP – служба передачи файлов
Опосредованная связь
E-mail – электронная почта, служба передачи электронных сообщений
Usenet, News – телеконференции, группы новостей, разновидность сетевой газеты или доски объявлений
Непосредственная связь
ICQ – служба для общения в реальном времени с помощью клавиатуры
Форум, чат
Telnet – служба удалённого доступа к компьютерам
Gopher – служба доступа к информации с помощью иерархических каталогов
(службы второго плана)

## Slide 27
Электронная почта
(Electronic mail – e-mail)
Почтовый адрес состоит:
имя пользователя@имя сервера
Работа e-mail основана на специальных протоколах, а также на взаимодействии почтовых программ – почтового сервера и почтового клиента
Протоколы | Программы
SMTP - Простой протокол отправки электронных писем POP3 - Протокол получения электронных писем | В системе Windows: Internet Mail MS Exchange Eudora Outlook Express Netcape Messenger

## Slide 28
World Wide Web
Всемирная паутина, представляющая огромный набор взаимосвязанных друг с другом документов, хранящихся на разных компьютерах
Web-страницы – документы сети
Web-серверы – компьютеры
Протокол – HTTP (http://)
Программа – браузер (Internet Explorer)
Ссылка – содержательное имя, данное любому URL

## Slide 29
Интернет: абсолютная коммуникация, абсолютная изоляция.
Хорошая вещь интернет, посидел 15 минут – полтора часа прошло.
Мыслизмы
Интернет как жизнь - делать нечего,
а уходить не хочется.
Бог у всех один – провайдеры разные.