Тест по теме «Стали. Термообрабока»

Вопрос 1. Какая марка соответствует высококачественной стали?

1) сталь У12;

2) сталь 45А;

3) БСт3сп;

4) сталь 45;

5) сталь 75.

Вопрос 2. Какая марка соответствует углеродистой качественной конструкционной стали?

1) сталь У12;

2) сталь 45А;

3) БСт3сп;

4) сталь 45;

5) сталь 75Ш.

Вопрос 3. Какая сталь обыкновенного качества по степени раскисления является полуспокойная?

1) сталь 45;

2) Ст 1 кп;

3) Б Ст 6 сп;

4) В Ст 4 пс;

5) сталь У7.

Вопрос 4. Какие углеродистые стали обыкновенного качества поставляются металлургическими заводами с гарантированными механическими свойствами?

1) стали группы А;

2) стали группы Б;

3) стали группы В;

4) сталь 10;

5) сталь 45.

Вопрос 5. Какие параметры характеризуют режим термической обработки стали?

1) температура нагрева;

2) температура и скорость нагрева;

3) температура и скорость охлаждения;

4) температура и скорость нагрева, длительность выдержки при температуре нагрева, скорость охлаждения;

5) длительность выдержки при температуре нагрева.

Вопрос 6. При каком виде термической обработки охлаждение заготовок совершается в машинном масле?

1) закалка;

2) отжиг;

3) отпуск;

4) нормализация;

5) термомеханическая обработка.

Вопрос 7. При каком виде термической обработки охлаждение заготовок совершается в воде?

1) закалка;

2) отжиг;

3) отпуск;

4) нормализация;

5) термомеханическая обработка.

Вопрос 8. При каком виде термической обработки охлаждение заготовок совершается на воздухе?

1) закалка;

2) отжиг;

3) отпуск;

4) нормализация;

5) термомеханическая обработка.

Вопрос 9. При каком виде термической обработки охлаждение заготовок совершается на воздухе или в воде?

1) закалка;

2) отжиг;

3) отпуск;

4) нормализация;

5) термомеханическая обработка.

Вопрос 10. При каком виде термической обработки охлаждение заготовок совершается в печи?

1) закалка;

2) отжиг;

3) отпуск;

4) нормализация;

5) термомеханическая обработка.

Вопрос 11. В чем сущность цианирования стальных изделий?

1) насыщение поверхностного слоя углеродом;

2) насыщение поверхностного слоя азотом;

3) насыщение поверхностного слоя углеродом и азотом;

4) насыщение поверхностного слоя бором;

5) насыщение поверхностного слоя цинком.

Вопрос 12. Как называют процесс насыщения поверхности металлического изделия углеродом?

1) борирование;

2) цианирование;

3) цементация;

4) азотирование.

5) Нитроцементация

Вопрос 12. Какова наиболее характерная особенность химико-термической обработки (ХТО) стальных изделий?

1) изменение кристаллической структуры детали;

2) изменение кристаллической структуры поверхностного слоя;

3) изменение химического состава поверхностного слоя детали за счет диффузии различных элементов;

4) окисление поверхностного слоя;

5) диффузия различных элементов на большую глубину.

Вопрос 1. Какое количество легирующих элементов содержат низколегированные стали?

1) не более 10 %;

2) 2, 5 - 10 %;

3) до 2,5 %;

4) более 10 %;

5) 5 %.

Тест по теме «Стали»

- Сталь это:

А) Сплав железа с водородом, содержащий до 2,1% углерода

Б) Сплав железа с углеродом, содержащий менее 2,1% углерода

В) Сплав железа с углеродом, содержащий более 2,1% углерода

Г) Сплав железа с углеродом, содержащий менее 2% углерода

- . В зависимости от химического состава стали делятся:

А) Углеродистые и легированные

Б) Конструкционные и инструментальные

В) Серые, легированные, специальные, ковкие, высокопрочные

Г) Простые и сложные

- . В зависимости от назначения углеродистые стали разделяется на:

А) Углеродистые и легированные

Б) Конструкционные и инструментальные

В) Серые, легированные, специальные, ковкие, высокопрочные

Г) Простые и сложные

- К цветным металлам относятся:

А) Медь, алюминий, олово, цинк, железо

Б) Медь, алюминий, олово, цинк, чугун, золото

В) Медь, алюминий, олово, цинк, чугун, золото, серебро

Г) Медь, алюминий, олово, цинк, серебро

- . Свойства углеродистой стали зависят от:

А) Примесей

Б) Содержания легирующих элементов

В) Содержания легирующих элементов и примесей

Г) Содержания углерода

- . Цели получения сплавов:

А) Экономия расхода чистых металлов

Б) Получение материалов с нужными свойствами

В) Получение более дешевых материалов

Г) Получение очень прочных материалов