## Slide 1: Соединение столярных изделий гвоздями
Учитель технологии: Д.Б.Ходулин

## Slide 2
Научимся правильно соединять столярные изделия гвоздями.
Сегодня на уроке:

## Slide 3: Давайте вспомним
Какие виды свёрл вы знаете?
Какие инструменты служат для сверления древесины?
Как правильно выполнять сверление?

## Slide 4: Столярные изделия на гвоздях

## Slide 5: Элементы гвоздя
Острие
Стержень
Шляпка

## Slide 6: Порядок крепления деталей на гвоздях
Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения;
При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.

## Slide 7: Подбор и правила забивания гвоздей
Толщина гвоздя не должна превышать ¼ толщины детали, которую прибивают. Длина гвоздя должна быть в 2 - 3 раза больше толщины прибиваемой детали. Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.
1
2
3

## Slide 8: Техника забивания гвоздей
Гвозди забивают молотком, который удерживают так, чтобы рука была на расстоянии 20-30 мм. от края рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами и наносят лёгкие удары по головке гвоздя. После этого, когда гвоздь надёжно вошёл в заготовку левую руку убирают и наносят более сильные удары.

## Slide 9: Исправление небрежностей в работе
Древесина меньше раскалывается, если забивать притупленный гвоздь (по острию гвоздя предварительно наносят лёгкие удары).
Если гвоздь при забивании вошёл в заготовку криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи, либо молоток со специальной прорезью, а если гвоздь большого размера – применяют гвоздодёр. Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи подкладывают небольшую дощечку.

## Slide 10: Правила техники безопасности
Работать только исправным молотком с хорошо насаженной ручкой.
Не стоять за спиной работающего с молотком.
Ударять по головке молотка так, чтобы направление удара совпадало с осью гвоздя, чтобы он не вылетел и не согнулся.
Не оставлять молоток на краю верстака.

## Slide 11: Задание на практическую часть урока
В зимнее время года очень не легко выживать нашим пернатым друзьям.
Но мы с вами можем помочь птицам нашей акцией – сделай кормушку сам!

## Slide 12
Подготовка материалов, инструмента и оборудования
Порядок изготовления кормушки

## Slide 13: Берём рейку и размечаем её длину к основанию кормушки
1
2
3

## Slide 14: Отпиливаем рейку по заданной длине; (аналогично проделываем со второй рейкой, которая крепится с другой стороны основания)

## Slide 15: Шлифуем обе рейки наждачной бумагой

## Slide 16: Прибиваем обе рейки со стороны квадратной заготовки из ДВП

## Slide 17: Измеряем линейкой расстояние между прибитыми рейками

## Slide 18: Откладывание размера длины второй пары реек и их отпиливание

## Slide 19: Шлифуем вторую пару реек

## Slide 20: Прибиваем вторую пару реек (основание готово)

## Slide 21: Размечаем брусок для изготовления 4 (одинаковых по длине) стоек кормушки

## Slide 22: Выпиливаем стойки кормушки

## Slide 23: Шлифуем выпиленные стойки

## Slide 24: Прибиваем стойки к основанию кормушки

## Slide 25: Готовое основание со стойками

## Slide 26: Устанавливаем, выравниваем, размечаем и прибиваем крышу для кормушки к стойкам

## Slide 27: Кормушка готова