## Министерство образования Нижегородской области

## Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

## «Навашинский  политехнический  техникум»

#### 22.02.06 Сварочное производство

15.02.08 Технология машиностроения

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(код и наименование специальностей)

Комплект тестовых заданий для проведения текущего контроля

по дисциплине Техническая механика

(наименование дисциплины)

Теоретическая механика

(наименование раздела рабочей программы)

Составитель: Глебова Юлия Владимировна, преподаватель  дисциплин профессионального цикла

Содержит тестовые задания (2 варианта по 14 вопросов каждый), которые позволят оценить знания студентов основных понятий, законов и формул, выявить индивидуальное умение каждого студента применять полученные теоретические знания к решению практических задач, уровень их подготовки по разделам дисциплины «Техническая механика».

Предназначен для студентов всех специальностей и профессий среднего профессионального образования.

Содержание:

| Тематическая структура | 3 |
| --- | --- |
| Вариант 1 | 4 |
| Вариант 2 | 8 |
| Критерии оценки | 12 |
| Литература | 13 |

Тематическая структура

|  | Наименование раздела | № задания | Тема задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статика | 1 | Основные понятия и аксиомы статики |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 3 | Плоская система сходящихся сил |
|  |  | 4 | Пара сил и момент силы относительно точки |
|  |  |  | Плоская система произвольно расположенных |
|  |  |  | сил |
|  |  | 5 | Пространственная система сил |
|  |  | 6 |  |
|  |  | 7 | Центр тяжести |
| 2 | Кинематика | 8 | Основные понятия кинематики |
|  |  |  | Кинематика точки |
|  |  | 9 | Простейшие движения твердого тела |
|  |  | 10 |  |
|  |  | 11 | Сложное движение точки |
| 3 | Динамика | 12 | Основные понятия и аксиомы динамики |
|  |  |  | Движение материальной точки |
|  |  | 13 | Трение. Работа и мощность |
|  |  | 14 |  |
|  |  |  | Общие теоремы динамики |

Вариант №1

Задание №1. (выберите один  вариант ответа)

Мера механического взаимодействия тел есть:

варианты ответов:

- сила;

- скорость;

- ускорение.

Задание №2. (выберите один  вариант ответа)

Если вектор силы параллелен оси, то проекция силы на ось равна

варианты ответов:

- самой силе;

- нулю;

- произведению силы на косинус угла между линией действия силы и осью.

Задание №3. Определить в общем виде реакции в стержнях шарнирно-стержневой системы

Задание №4. (выберите один  вариант ответа)

Произведение модуля  силы на ее плечо называется

варианты ответов:

- моментом пары;

- равнодействующей силой;

- моментом силы относительно точки.

Задание №5. (выберите один  вариант ответа)

Уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил имеют вид

варианты ответов:

| 1)(Х = 0 | 2)(Х = 0 | 3)(МА = 0 |
| --- | --- | --- |
| (У = 0 | (У = 0 | (МВ = 0 |
|  | (Z = 0 | (МС = 0 |

Задание №6. (выберите один  вариант ответа)

Система сил, линии действия которых не лежат в одной плоскости и  пересекаются в одной точке ,  называется

варианты ответов:

- плоской системой сходящихся сил;

- плоской системой произвольно расположенных сил;

- пространственной системой сходящихся сил;

- пространственной системой произвольно расположенных сил

Задание №7. (выберите один  вариант ответа)

Центр тяжести прямоугольника находится на пересечении

варианты ответов:

- диаметров;

- диагоналей;

- медиан.

Задание №8. (выберите один  вариант ответа)

Линия, вдоль которой движется тело, называется

варианты ответов:

- траектория движения;

- путь;

- перемещение;

- скорость.

Задание №9. (выберите один  вариант ответа)

Скорость при равномерном движении определяется как

варианты ответов:

1.V = S/t;

2. V = (S/(t ;

3. V = S(.

Задание №10. (выберите один  вариант ответа)

Угловая скорость при вращательном движении равна

варианты ответов:

- ( =((;

- ( =((;

- V = (R;

Задание №11. (выберите один  вариант ответа)

Движение точки относительно неподвижной системы координат называется

варианты ответов:

- сложное движение точки;

- простейшее движением точки.

Задание №12. (выберите один  вариант ответа)

Принцип инерции

варианты ответов:

- материальная точка находится в равновесии, если она находится состояние покоя или равномерного прямолинейного движения;

- ускорение, получаемое телом под действием некоторой силы, прямо пропорционально величине этой силы и направлено вдоль линии ее действия;

- ускорение, получаемое телом под действием нескольких сил, будет таким же , как ускорение, получаемое телом под действием одной силы, равной геометрической сумме этих сил;

- силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине, противоположны по направлению и лежат на одной прямой.

Задание №13. (выберите один  вариант ответа)

Величина, равная произведению модуля силы на путь и косинус угла между направление силы и направление перемещения, называется

варианты ответов:

- энергия;

- работа;

- мощность.

Задание №14. (выберите один  вариант ответа)

Энергия тела, находящегося в покое, называется

варианты ответов:

- кинетическая;

- потенциальная;

- тепловая.

| № задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Вариант №2

Задание №1. (выберите один  вариант ответа)

Состояние, когда тело находится в покое или движется прямолинейно равномерно, называется

варианты ответов:

- движение ускоренное;

- движение замедленное;

- равновесие.

Задание №2. (выберите один  вариант ответа)

Если вектор силы перпендикулярен оси , то проекция силы на ось равна

варианты ответов:

- самой силе;

- нулю;

- произведению силы на косинус угла между линией действия силы и осью.

Задание №3. Определить в общем виде реакции в стержнях шарнирно-стержневой системы

Задание №4. (выберите один  вариант ответа)

Произведение модуля одной из сил, составляющих пару, на ее плечо называется

варианты ответов:

- моментом пары;

- равнодействующей силой;

- моментом силы относительно точки.

Задание №5. (выберите один  вариант ответа)

Система сил , линии действия которых  лежат в одной плоскости и  пересекаются в одной точке ,  называется

варианты ответов:

- плоской системой сходящихся сил;

- плоской системой произвольно расположенных сил;

- пространственной системой сходящихся сил;

- пространственной системой произвольно расположенных сил

Задание №6. (выберите один  вариант ответа)

Уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил имеют вид

варианты ответов:

| 1)(Мх = 0 | 2)(Х = 0 | 3)(МА = 0 |
| --- | --- | --- |
| (Му = 0 | (У = 0 | (МВ = 0 |
| (Мz = 0 | (Z = 0 | (Х = 0 |

Задание №7. (выберите один  вариант ответа)

Центр тяжести треугольника находится на пересечении

варианты ответов:

- диаметров;

- диагоналей;

- медиан

Задание №8. (выберите один  вариант ответа)

Расстояние, пройденное телом вдоль линии траектории, называется

варианты ответов:

- путь;

- перемещение;

- скорость

Задание №9. (выберите один  вариант ответа)

Векторная величина, равная первой производной скорости или второй производной пути по времени, называется

варианты ответов:

1.ускорение касательное;

2.скорость;

3.нормальное ускорение.

Задание №10. (выберите один  вариант ответа)

Закон вращательного движения

варианты ответов:

- ( = f (t);

- ( = f (t);

- ( = f (t).

Задание №11. (выберите один  вариант ответа)

Движение точки относительно неподвижной системы координат называется

варианты ответов:

- сложное движение точки;

- простейшее движением точки

Задание №12. (выберите один  вариант ответа)

Принцип  противодействия

варианты ответов:

- материальная точка находится в равновесии, если она находится состояние покоя или равномерного прямолинейного движения;

- ускорение, получаемое телом под действием некоторой силы, прямо пропорционально величине этой силы и направлено вдоль линии ее действия;

- ускорение, получаемое телом под действием нескольких сил, будет таким же , как ускорение, получаемое телом под действием одной силы, равной геометрической сумме этих сил;

- силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине, противоположны по направлению и лежат на одной прямой.

Задание №13. (выберите один  вариант ответа)

Величина , равная произведению модуля силы на путь и косинус угла между направлением силы и направление перемещения, называется

варианты ответов:

- энергия;

- работа;

- мощность.

Задание №14. (выберите один  вариант ответа)

Отношение полезной работы к затраченной называется

варианты ответов:

- коэффициент трения скольжения;

- коэффициент полезного действия;

- коэффициент трения качения

| № задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правильный ответ | 3 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |

Критерии оценки:

#### Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал менее 55% правильных ответов.

#### Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если студент набрал 55% правильных ответов, но менее 75 %.

#### Оценка «Хорошо» выставляется, если студент набрал 75% правильных ответов, но менее 90%.

Оценка «Отлично» выставляется, если студент набрал 90%  и более правильных ответов.

Литература

1.Аркуша А. И., Фролов М. И. Техническая механика.- М.,1993 г.

2.Ивченко В. А. Техническая механика: Учебное пособие. – М.: 	ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 157 с.

3. Аркуша А.И.Руководство к решению задач по теоретической 	механике. Учебное пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 	1996.

4. Олофинская В. П. Техническая механика: Курс лекций с 			вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие. – М.: 	ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 349с., ил.