Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области «Сибирский профессиональный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к выполнению графических работ

по дисциплине «Инженерная графика»

Раздел 1- Геометрическое черчение.

Раздел 2 - Проекционное черчение

по специальности:

22.02.06 Сварочное производство

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ОМСК 2017

| Одобрена цикловой методической комиссией технологий машиностроения и сварочного производства Председатель ЦМК _________________Еремина Н.Л |  | Методические рекомендации составлены на основе Рекомендаций по планированию, организации и проведению лабораторных и практических занятий в образовательных учреждениях СПО №16-52-58 ин/16-16 от 05.04.1999 г. Зам. директора по учебно-методической работе ________________________ Граустин В.В. |
| --- | --- | --- |

Организация-разработчик: БОУ ОО СПО «Сибирский профессиональный колледж»

Разработчик: преподаватель БПОУ ОО «СПК» Пнева Анна Геннадьевна,

Еремина Наталья Леонидовна

Рекомендованы учебно-методическим советом БОУ ОО СПО «Сибирский профессиональный колледж» для применения в учебном процессе,  протокол №____ от «___» ______________ 201_ г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Общие методические указания………………………………………………………….. | 5 |
| Порядок выполнения чертежа…………………………………………………………… | 6 |
| Графическая работа № 1………………………………………………………………… | 8 |
| Графическая работа № 2………………………………………………………………… | 10 |
| Графическая работа № 3………………………………………………………………… | 12 |
| Графическая работа № 4………………………………………………………………… | 13 |
| Графическая работа № 5………………………………………………………………… | 16 |
| Графическая работа № 6………………………………………………………………… | 19 |
| Список литературы...……………..……………………………………………………… | 21 |

Введение

Методические рекомендации по выполнению   практических   работ по дисциплине «Инженерная графика»  предназначены для студентов  специальности  22.02.06 Сварочное производство.

Цель методических рекомендаций: оказание помощи студентам в выполнении практических работ по дисциплине «Инженерная графика»

В результате выполнения практических работ по дисциплины «Инженерная графика»:

уметь:

У1.	Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

У2.	Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике

У3.	Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике

У4.	Читать чертежи и схемы.

У5.	Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно- технической документацией.

знать:

З1.	Законы, методы и приемы проекционного черчения.

З2.	Правила выполнения и чтение конструкторской и технологической документации.

З3.	Правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей.

З4.	Способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем.

З5.	Требования стандартов Единой системы конструкторской документации ( ЕСКД) и Единой системы технологической документации ( ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

Настоящие методические рекомендации  содержат практические работы, которые позволят студентам закрепить учебный материал по наиболее сложным разделам курса, и направлены на формирование компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ПК 2.4	Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

Общие методические рекомендации.

Все чертежи должны выполняться в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации, отличаться четким и аккуратным оформлением.

Рекомендуется карандаши твердости ТМ(НВ).

Чертежи практической  работы выполняют на листах чертежной бумаги. Стандартные размеры форматов листов чертежей определены  ГОСТ  2.301-68 и имеют следующие обозначения и размеры сторон:

Таблица 1 – Основные форматы

| Обозначение Формата | Размеры Сторон в мм |
| --- | --- |
| А0 | 1189×841 |
| А1 | 594×841 |
| А2 | 594×420 |
| А3 | 297×420 |
| А4 | 297×210 |
| А5 | 210×145 |

Чертеж сопровождается основной надписью, которую располагают в правом нижнем углу его. На листе формата А4 (210х297 мм) основную надпись располагают только вдоль короткой стороны его.

Основная надпись (форма 1)  по ГОСТ 2.104 – 68

В основной надписи указываются:

Графа 1 – Наименование детали (шрифт №5;7;10);

Графа 2 – Обозначение чертежа по ГОСТ 2.201. (шрифт №5;);

МЧ – 01 – 01

Графа 3 – Обозначение материала детали (на чертежах детали) (шрифт №5);

Графа 4 – Литера чертежа – У (учебный чертеж) (шрифт №5);

Графа 5– Масса изделия в кг.(для чертежей детали) (шрифт №5);

Графа 6 – Масштаб изображения (шрифт №5);

Графа 7 – Порядковый номер листа (шрифт №3,5);

Графа 8 – Общее число листов (шрифт №3,5);

Графа 9 – Номер учебной группы и учебное заведение (шрифт №5);

Графа 10 – (заполняется при необходимости) (шрифт №3,5);

Графа 11 – фамилии лиц, подписавших документ (шрифт №3,5);

Графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11 (шрифт №3,5);

Графа 13 – дата подписания документов (шрифт №3,5);

При выполнении чертежей применяют масштабы изображений, которые выбирают из следующего ряда согласно ГОСТ 2.302-68:

масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.

масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

При проектировании генеральных планов крупных объектов, в том числе строительных, применяют 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

Предпочтительным масштабом для учебных чертежей является масштаб 1:1 (изображение в натуральную величину). В основную надпись в графу 6, масштаб вписывается в виде 1:1 или 2:1. На чертежах его обозначают как М1:1 или М2:1 и т.д.

Порядок выполнения чертежа.

  - Подготовить рабочее место, материалы, чертежные инструменты, пособия.

  - Ознакомиться с содержанием и образцом работы, найти свой вариант.

  - Прочитать по учебнику или конспекту соответствующий материал, изучить необходимые   ГОСТы.

  - На листе соответствующего формата начертить рамку и габариты основной надписи тонкими линиями.

  - Продумать компоновку изображений и надписей на нем, сделать для этих целей разметку в тонких линиях, так чтобы свободные поля были одинаковыми с симметричных сторон чертежа.

  - Провести построения, проверить их правильность. (Все линии при этом выполняют тонкими не яркими, чтобы легко было их удалить резинкой. Затем проводят ярко без последующей обводки оси симметрии, центровые линии, выносные и размерные линии. Выполняют штриховку.).

  - Лишние линии, не подлежащие обводке, удалить  резинкой. Обводят дуги, окружности, горизонтальные, вертикальные и наклонные линии, Толщина линий должна строго соответствовать ГОСТ 2.303-98.)

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1«Выполнение линий чертежа»

Цель:

- Научиться начертанию линий различной толщины, прерывистых и непрерывных, по линейки и циркулем.

- Применение стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.301-68 – Форматы, ГОСТ 2.303-68 – Линии.

Задание: Выполнить линии чертежа и необходимые построения в соответствии с вариантом

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 1.

Оформление: Работа выполняется на формате А4 (210х297).

- Формат А4 расположить длинной стороной вертикально, выполнить рамку на формате, очертить место для основной надписи (55х185).

- Размеры не наносить.

- Осевые линии должны выходить за контур детали на 2-3 мм.

- Штриховка выполняется под углом 450, расстояние между линиями штрихования не менее 2…3 мм.

- Все линии кроме сплошной основной должны иметь одинаковую толщину согласно ГОСТ 2.303-68 (толщина сплошной толстой основной линии = 1 мм, штрих - пунктирной тонкой  = 0,5-0,4 мм).

- Линии одного и того же вида должны иметь одинаковые штрихи и промежутки между ними (толщину и яркость).

- Линии выполненные по линейке должны соответствовать линиям выполненным циркулем.

- Выполнить основную надпись чертежным шрифтом типа Б, шрифт h=3,5; 5; 7;

Рисунок 1- Оформление графической работы №1

Приложение 1 -  Задание на выполнение графической работы №1

Вариант 1		           Вариант 2  	                        Вариант 3 	                        Вариант 4 		              Вариант 5		       Вариант 6

Вариант 7		           Вариант 8 	                        Вариант 9 	                        Вариант 10		              Вариант 11		       Вариант 12

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2«Построение  технической  детали с элементами уклона»

Цель: Построение и обозначение уклона, выполнение сопряжений прямых и применения  правил нанесения размеров  по ГОСТ 2.307-68.

Задание: Выполнить чертеж технической детали с сохранением всех вспомогательных построений и нанесением размеров

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 2.

Оформление: Работа выполняется на формате А4 (210х297).

- Продумать компоновку чертежа и провести осевые линии.   Выполнить построение уклона тонкими линиями как показано на рисунке:

По вертикале отложить произвольный отрезок, а по горизонтали в шесть раз больше. Линию контура детали провести параллельно линии уклона.

- Вычертить в тонких линиях контур детали, проведя все вспомогательные построения для уклонов, центров и точек сопряжения.

- Стереть все ошибочные линии.

- Нанести размерные и выносные линии по ГОСТ 2.307-68, нанести размерные числа.

- Выполнить обводку чертежа по ГОСТ 2.303-68.

- Заполнить основную надпись.

Рисунок 2 - Оформление графической работы №2

Приложение 2 -  Задание на выполнение графической работы №2

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 «Группа геометрических тел»

Цель: Формирование навыков построения комплексного чертежа геометрических тел и определения проекций точек на их поверхностях

Задание: Выполнить три проекции группы геометрических тел. Определить положение точек на поверхностях геометрических тел.

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 3.

Оформление: Работа выполняется на формате А3 (420х297).

- На формате А3 (297-420) построить три проекции группы геометрических тел. Построение начинать с изображения основания геометрического тела, если оно расположено параллельно плоскости проекции, то изображается на ней без искажения.

- При выполнении задания необходимо проанализировать положение каждого геометрического тела по отношению к плоскостям проекций и относительно друг друга.

- Начинать выполнять комплексный чертеж группы геометрических тел с вида сверху (горизонтальная проекция), затем главный вид (фронтальная проекция), после этого – вид слева (профильная проекция).

- Изображения следует располагать в проекционной связи на одном формате.

- Выполнить аксонометрическую проекцию группы геометрических тел.

- Найти проекции заданных точек на комплексном чертеже и в аксонометрии.

- Оформить основную надпись и чертеж согласно ГОСТ 2.303-68 «Линии»,

ГОСТ 2.304-81 «Шрифт чертежный»

Рисунок 3-  Оформление графической работы №3

Приложение 3 -  Задание на выполнение графической работы №3

Задание   1                                 Задание  2                                           Задание  3

Таблица 1- Задание по вариантам

| № варианта | Задание по карточке |
| --- | --- |
| 1,4,7,10 | 1 |
| 2,5,8,11 | 2 |
| 3,6,9,12 | 3 |

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4  «Пересечение геометрического тела плоскостью»

Цель:

- Изучение методов проецирования геометрических образов и их комбинаций на три плоскости проекций.

- Изучение и практическое применение правил построения разверток геометрических тел.

Задание: Выполнить в системе трех ортогональных проекций геометрическое тело (призма, пирамида, цилиндр, конус). Построить проекции сечения фронтально-проецирующей наклонной плоскостью и его действительную величину методом замены плоскостей проекций, совмещения или методом вращения, развертку и изометрическую проекцию усеченного геометрического тела. Индивидуальные задания приведены в таблице 2,3.

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 4.

Оформление: Работа выполняется на формате А3 (420х297).

- Все построения на чертеже выполнять при помощи чертежных инструментов, острозаточенными карандашами.

- Начинать чертить геометрические тела (призма, пирамида, конус, цилиндр) с горизонтальной проекции, где их основания спроецированы в натуральную величину. По заданным размерам построить в проекционной связи три проекции.

- При пересечении геометрического тела фронтально-проецирующей плоскостью, фронтальная проекция фигуры сечения совпадает со следом плоскости. Фронтальные проекции точек фигуры сечения определены, а горизонтальные и профильные – определить по проекционной связи и условию принадлежности точки прямой.

- Натуральную величину фигуры сечения определить методом замены плоскостей проекций или методом вращения вокруг следа плоскости.

- Чтобы построить развертки усеченных геометрических тел, необходимо вначале построить полные развертки их боковых поверхностей. Затем определить натуральные величины отсеченных частей ребер у гранных тел и образующих тел вращения способом вращения вокруг оси перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. Построить линию сечения, к одной из ее сторон пристроить натуральную величину фигуры сечения. Линии сгиба на развертке выполнить штрих-пунктирной с двумя точками. Достроить основание геометрического тела к его боковой поверхности.

- Изометрическую поверхность усеченного геометрического тела начинать строить с основания, откладывая по оси Х и Y соответствующие точки с горизонтальной проекции. Из этих точек отложить отрезки, взятые с фронтальной или профильной проекции по оси Z. Полученные точки фигуры сечения – соединить.

- Необходимо соблюдать требования ГОСТов к оформлению чертежей:

а)  обводка линий проводится согласно ГОСТ 2.303-68.

б)  для обозначения точек применять только чертежный шрифт по ГОСТ 2.304-81.

Рисунок 4 -  Оформление графической работы №4

Приложение 4 -  Задание на выполнение графической работы №4

Таблица 2- Задание по вариантам

Таблица 3- Задание по вариантам

Таблица 4- Задание по вариантам

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5  «Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел»

Цель: Научить строить линию пересечение поверхностей различными методами. (метод секущих плоскостей или метод вспомогательных концентрических сфер).

Задание: выполнить в системе трех ортогональных проекций пересечение геометрических тел. Построить  линию пересечения заданных поверхностей, используя только заданную проекцию. Индивидуальные задания приведены в таблице 4.

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 5.

Оформление: Работа выполняется на формате А3 (420х297).

- Все построения на чертеже выполнять при помощи чертежных инструментов, острозаточенными карандашами.

- Начинать чертить геометрические тела (призма, пирамида, конус, цилиндр) с горизонтальной проекции, где их основания спроецированы в натуральную величину. По заданным размерам построить в проекционной связи три проекции.

- Перечертите заданные проекции пересекающихся поверхностей и постройте их профильную проекцию.

- Для построения линии пересечения двух многогранников определяют точки пересечения ребер первого многогранника с гранями второго и ребер второго с гранями первого. Найденные точки соединяют  и получают ломанную линию, отрезки которой представляют собой линии пересечения граней одного многогранника с гранями другого.

- Линии пересечения  поверхностей вращения обычно строят с помощью вспомогательных плоскостей. Каждая вспомогательная  плоскость пересекает одновременно  обе заданные поверхности по соответствующим  линиям, эти линии пересекаются между собой и точках, определяющих линию пересечения заданных поверхностей. Количество вспомогательных плоскостей берется из условия получения достаточного числа точек искомой линии пересечения поверхностей.

- Необходимо соблюдать требования ГОСТов к оформлению чертежей:

а)  обводка линий проводится согласно ГОСТ 2.303-68.

б)  для обозначения точек применять только чертежный шрифт по ГОСТ 2.304-81.

Рисунок 5 - Оформление графической работы №5

Приложение 5 -  Задание на выполнение графической работы №5

Таблица 4- Задание по вариантам

Таблица 7- Задание по вариантам

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 «Выполнение технического рисунка 2-х деталей».

Цель: Изучение и практическое применение приемов технического рисования, видов отделки рисунка

Задание: Выполнить технический рисунок 2 –х  деталей.

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 6.

Оформление: Работа выполняется на формате А4 (210х297).

1. Уяснить из каких геометрических тел состоит деталь.

4. Выполнение рисунка детали начинать с построения их габаритных очертаний «клеток», выполняемых от руки тонкими линиями. Затем деталь мысленно расчленить на отдельные геометрические элементы, постепенно их вырисовывая.

5. Чтобы получить технический рисунок более наглядным, следует применить штриховку или шраффировку. Принять направление лучей света на деталь слева и сверху.

6. Линии штриховки должны быть параллельны аксонометрическим осям или образующим (боковые поверхности пирамиды и конуса) проходящими через вершину.

7. Контур рисунка выполняют тонкими линиями.

Рисунок 6 - Оформление графической работы №6

Приложение 6 -  Задание на выполнение графической работы №6

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Боголюбов, С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений. / С.К. Боголюбов. - М.: Альянс, 2016. - 390 c.

- Емельянов, С.Г. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и примерах: Учебное пособие / П.Н. Учаев, С.Г. Емельянов, К.П. Учаева; Под общ. ред. проф. П.Н. Учаева. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 288 c.

- Кочиш, И., И. Начертательная геометрия. Инженерная графика: Учебное пособие / И. И. Кочиш, Н. С. Калюжный, Л. А. Волчкова и др. - СПб.: Лань, 2016. - 308 c.

- Куликов, В.П. Инженерная графика: Учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин.. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c.

- Сорокин, Н.П. Инженерная графика: Учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. - СПб.: Лань, 2016. - 392 c.

- Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c

- Чекмарев, А.А. Инженерная графика 12-е изд и доп: Учебник для СПО / А.А. Чекмарев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 381 c.

# Text boxes

В соответствии с ГОСТ 2.104-68 чертеж имеет рамку на расстоянии от левой границы формата 20 мм, от трех других сторон на расстоянии 5 мм . Рамка выполняется сплошной основной линией. Левое поле чертежа используется для брошюровки в альбом.

№ варианта

№ графической работы

Балка двутавровая  ГОСТ 8239-89

Швеллер ГОСТ 8240-72