Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области «Сибирский профессиональный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к выполнению графических работ

по дисциплине «Инженерная графика»

Раздел 1- Геометрическое черчение.

Раздел 2 - Проекционное черчение

по специальности:

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ОМСК 2017

| Одобрена цикловой методической комиссией технологий машиностроения и сварочного производства Председатель ЦМК _________________Еремина Н.Л |  | Методические рекомендации составлены на основе Рекомендаций по планированию, организации и проведению лабораторных и практических занятий в образовательных учреждениях СПО №16-52-58 ин/16-16 от 05.04.1999 г. Зам. директора по учебно-методической работе ________________________ Граустин В.В. |
| --- | --- | --- |

Организация-разработчик: БОУ ОО СПО «Сибирский профессиональный колледж»

Разработчик: преподаватель БПОУ ОО «СПК» Пнева Анна Геннадьевна,

Еремина Наталья Леонидовна

Рекомендованы учебно-методическим советом БОУ ОО СПО «Сибирский профессиональный колледж» для применения в учебном процессе,  протокол №____ от «___» ______________ 201_ г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Общие методические указания………………………………………………………….. | 5 |
| Порядок выполнения чертежа…………………………………………………………… | 6 |
| Графическая работа № 1………………………………………………………………… | 8 |
| Графическая работа № 2………………………………………………………………… | 10 |
| Графическая работа № 3………………………………………………………………… | 12 |
| Графическая работа № 4………………………………………………………………… | 13 |
| Графическая работа № 5………………………………………………………………… | 15 |
| Список литературы...……………..……………………………………………………… | 18 |

Введение

Методические рекомендации по выполнению   практических   работ по дисциплине «Инженерная графика»  предназначены для студентов  специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий.

Цель методических рекомендаций: оказание помощи студентам в выполнении практических работ по дисциплине «Инженерная графика»

В результате выполнения практических работ по дисциплины «Инженерная графика»:

уметь:

У 1	Читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;

У 2	Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

У3.	Выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

У4.	Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

У5.	Оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую  документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

знать:

З1.	Правила чтения конструкторской и технологической документации;

З2.	Способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем

З3.	Законы, методы и приемы проекционного черчения;

З4.	Требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);

З5.	Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;

З6.	Технику и принципы нанесения размеров;

З7.	Классы точности и их обозначение на чертежах;

З8.Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления

Настоящие методические рекомендации  содержат практические работы, которые позволят студентам закрепить учебный материал по наиболее сложным разделам курса, и направлены на формирование компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ПК 2.3.	Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель мер.

Общие методические рекомендации.

Все чертежи должны выполняться в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации, отличаться четким и аккуратным оформлением.

Рекомендуется карандаши твердости ТМ(НВ).

Чертежи практической  работы выполняют на листах чертежной бумаги. Стандартные размеры форматов листов чертежей определены  ГОСТ  2.301-68 и имеют следующие обозначения и размеры сторон:

Таблица 1 – Основные форматы

| Обозначение Формата | Размеры Сторон в мм |
| --- | --- |
| А0 | 1189×841 |
| А1 | 594×841 |
| А2 | 594×420 |
| А3 | 297×420 |
| А4 | 297×210 |
| А5 | 210×145 |

Чертеж сопровождается основной надписью, которую располагают в правом нижнем углу его. На листе формата А4 (210х297 мм) основную надпись располагают только вдоль короткой стороны его.

Основная надпись (форма 1)  по ГОСТ 2.104 – 68

В основной надписи указываются:

Графа 1 – Наименование детали (шрифт №5;7;10);

Графа 2 – Обозначение чертежа по ГОСТ 2.201. (шрифт №5;);

МЧ – 01 – 01

Графа 3 – Обозначение материала детали (на чертежах детали) (шрифт №5);

Графа 4 – Литера чертежа – У (учебный чертеж) (шрифт №5);

Графа 5– Масса изделия в кг.(для чертежей детали) (шрифт №5);

Графа 6 – Масштаб изображения (шрифт №5);

Графа 7 – Порядковый номер листа (шрифт №3,5);

Графа 8 – Общее число листов (шрифт №3,5);

Графа 9 – Номер учебной группы и учебное заведение (шрифт №5);

Графа 10 – (заполняется при необходимости) (шрифт №3,5);

Графа 11 – фамилии лиц, подписавших документ (шрифт №3,5);

Графа 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11 (шрифт №3,5);

Графа 13 – дата подписания документов (шрифт №3,5);

При выполнении чертежей применяют масштабы изображений, которые выбирают из следующего ряда согласно ГОСТ 2.302-68:

масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000.

масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

При проектировании генеральных планов крупных объектов, в том числе строительных, применяют 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

Предпочтительным масштабом для учебных чертежей является масштаб 1:1 (изображение в натуральную величину). В основную надпись в графу 6, масштаб вписывается в виде 1:1 или 2:1. На чертежах его обозначают как М1:1 или М2:1 и т.д.

Порядок выполнения чертежа.

  - Подготовить рабочее место, материалы, чертежные инструменты, пособия.

  - Ознакомиться с содержанием и образцом работы, найти свой вариант.

  - Прочитать по учебнику или конспекту соответствующий материал, изучить необходимые   ГОСТы.

  - На листе соответствующего формата начертить рамку и габариты основной надписи тонкими линиями.

  - Продумать компоновку изображений и надписей на нем, сделать для этих целей разметку в тонких линиях, так чтобы свободные поля были одинаковыми с симметричных сторон чертежа.

  - Провести построения, проверить их правильность. (Все линии при этом выполняют тонкими не яркими, чтобы легко было их удалить резинкой. Затем проводят ярко без последующей обводки оси симметрии, центровые линии, выносные и размерные линии. Выполняют штриховку.).

  - Лишние линии, не подлежащие обводке, удалить  резинкой. Обводят дуги, окружности, горизонтальные, вертикальные и наклонные линии, Толщина линий должна строго соответствовать ГОСТ 2.303-98.)

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1«Выполнение линий чертежа»

Цель:

- Научиться начертанию линий различной толщины, прерывистых и непрерывных, по линейки и циркулем.

- Применение стандартов ЕСКД: ГОСТ 2.301-68 – Форматы, ГОСТ 2.303-68 – Линии.

Задание: Выполнить линии чертежа и необходимые построения в соответствии с вариантом

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 1.

Оформление: Работа выполняется на формате А4 (210х297).

- Формат А4 расположить длинной стороной вертикально, выполнить рамку на формате, очертить место для основной надписи (55х185).

- Размеры не наносить.

- Осевые линии должны выходить за контур детали на 2-3 мм.

- Штриховка выполняется под углом 450, расстояние между линиями штрихования не менее 2…3 мм.

- Все линии кроме сплошной основной должны иметь одинаковую толщину согласно ГОСТ 2.303-68 (толщина сплошной толстой основной линии = 1 мм, штрих - пунктирной тонкой  = 0,5-0,4 мм).

- Линии одного и того же вида должны иметь одинаковые штрихи и промежутки между ними (толщину и яркость).

- Линии выполненные по линейке должны соответствовать линиям выполненным циркулем.

- Выполнить основную надпись чертежным шрифтом типа Б, шрифт h=3,5; 5; 7;

Рисунок 1- Оформление графической работы №1

Приложение 1 -  Задание на выполнение графической работы №1

Вариант 1		           Вариант 2  	                        Вариант 3 	                        Вариант 4 		              Вариант 5		       Вариант 6

Вариант 7		           Вариант 8 	                        Вариант 9 	                        Вариант 10		              Вариант 11		       Вариант 1

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2«Построение  технической детали с элементами сопряжения»

Цель: Построение сопряжений контуров детали и применения  правил нанесения размеров  по ГОСТ 2.307-68.

Задание: Выполнить чертеж технической детали с сохранением всех вспомогательных построений и нанесением размеров

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 2.

Оформление: Работа выполняется на формате А4 (210х297).

- Выполнить  сопряжение на изображении технической детали, продумать компоновку, чтобы поле чертежа было равномерно заполнено.

- Вычертить в тонких линиях контур детали, проведя все вспомогательные построения для центров и точек сопряжений.

- Нанести размерные и выносные линии по ГОСТ 2.307-68, нанести размерные числа.

- Выполнить обводку чертежа по ГОСТ 2.303-68:

а)  восстановить осевые, центровые, выносные и размерные линии. При наличии некоторого навыка чертежных работ эти линии следует выполнять сразу необходимой толщины и яркости. Нанести размерные числа;

б)  обвести линии построения точек и центров сопряжения тонкой линией;

в)  выполнить обводку очерка детали сплошной основной толстой линией (S = 0,8-1 мм). Сначала обвести окружности и дуги, потом прямые линии. Проверьте качество линий – они должны быть черными, яркими.

7.  Заполнить основную надпись.

Рисунок 2 - Оформление графической работы №2

Приложение 2 -  Задание на выполнение графической работы №2

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 «Группа геометрических тел»

Цель: Формирование навыков построения комплексного чертежа геометрических тел и определения проекций точек на их поверхностях

Задание: Выполнить три проекции группы геометрических тел. Определить положение точек на поверхностях геометрических тел.

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 3.

Оформление: Работа выполняется на формате А3 (420х297).

- На формате А3 (297-420) построить три проекции группы геометрических тел. Построение начинать с изображения основания геометрического тела, если оно расположено параллельно плоскости проекции, то изображается на ней без искажения.

- При выполнении задания необходимо проанализировать положение каждого геометрического тела по отношению к плоскостям проекций и относительно друг друга.

- Начинать выполнять комплексный чертеж группы геометрических тел с вида сверху (горизонтальная проекция), затем главный вид (фронтальная проекция), после этого – вид слева (профильная проекция).

- Изображения следует располагать в проекционной связи на одном формате.

- Выполнить аксонометрическую проекцию группы геометрических тел.

- Найти проекции заданных точек на комплексном чертеже и в аксонометрии.

- Оформить основную надпись и чертеж согласно ГОСТ 2.303-68 «Линии»,

ГОСТ 2.304-81 «Шрифт чертежный»

Рисунок 3-  Оформление графической работы №3

Приложение 3 -  Задание на выполнение графической работы №3

Задание   1                                 Задание  2                                           Задание  3

Таблица 1- Задание по вариантам

| № варианта | Задание по карточке |
| --- | --- |
| 1,4,7,9,11 | 1 |
| 2,5,8,12,14 | 2 |
| 3,6,10,13,15 | 3 |

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4  «Пересечение геометрического тела плоскостью»

Цель:

- Изучение методов проецирования геометрических образов и их комбинаций на три плоскости проекций.

- Изучение и практическое применение правил построения разверток геометрических тел.

Задание: Выполнить в системе трех ортогональных проекций геометрическое тело (призма, пирамида, цилиндр, конус). Построить проекции сечения фронтально-проецирующей наклонной плоскостью и его действительную величину методом замены плоскостей проекций, совмещения или методом вращения, развертку и изометрическую проекцию усеченного геометрического тела. Индивидуальные задания приведены в таблице 2,3.

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 4.

Оформление: Работа выполняется на формате А3 (420х297).

- Все построения на чертеже выполнять при помощи чертежных инструментов, острозаточенными карандашами.

- Начинать чертить геометрические тела (призма, пирамида, конус, цилиндр) с горизонтальной проекции, где их основания спроецированы в натуральную величину. По заданным размерам построить в проекционной связи три проекции.

- При пересечении геометрического тела фронтально-проецирующей плоскостью, фронтальная проекция фигуры сечения совпадает со следом плоскости. Фронтальные проекции точек фигуры сечения определены, а горизонтальные и профильные – определить по проекционной связи и условию принадлежности точки прямой.

- Натуральную величину фигуры сечения определить методом замены плоскостей проекций или методом вращения вокруг следа плоскости.

- Чтобы построить развертки усеченных геометрических тел, необходимо вначале построить полные развертки их боковых поверхностей. Затем определить натуральные величины отсеченных частей ребер у гранных тел и образующих тел вращения способом вращения вокруг оси перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. Построить линию сечения, к одной из ее сторон пристроить натуральную величину фигуры сечения. Линии сгиба на развертке выполнить штрих-пунктирной с двумя точками. Достроить основание геометрического тела к его боковой поверхности.

- Изометрическую поверхность усеченного геометрического тела начинать строить с основания, откладывая по оси Х и Y соответствующие точки с горизонтальной проекции. Из этих точек отложить отрезки, взятые с фронтальной или профильной проекции по оси Z. Полученные точки фигуры сечения – соединить.

- Необходимо соблюдать требования ГОСТов к оформлению чертежей:

а)  обводка линий проводится согласно ГОСТ 2.303-68.

б)  для обозначения точек применять только чертежный шрифт по ГОСТ 2.304-81.

Рисунок 4 -  Оформление графической работы №4

Приложение 4 -  Задание на выполнение графической работы №4

Таблица 2- Задание по вариантам

Таблица 3- Задание по вариантам

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5  «Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел»

Цель: Научить строить линию пересечение поверхностей различными методами. (метод секущих плоскостей или метод вспомогательных концентрических сфер).

Задание: выполнить в системе трех ортогональных проекций пересечение геометрических тел. Построить  линию пересечения заданных поверхностей, используя только заданную проекцию. Индивидуальные задания приведены в таблице 4.

Указания к выполнению задания.

Образец выполнения листа показан  на рис. 5.

Оформление: Работа выполняется на формате А3 (420х297).

- Все построения на чертеже выполнять при помощи чертежных инструментов, острозаточенными карандашами.

- Начинать чертить геометрические тела (призма, пирамида, конус, цилиндр) с горизонтальной проекции, где их основания спроецированы в натуральную величину. По заданным размерам построить в проекционной связи три проекции.

- Перечертите заданные проекции пересекающихся поверхностей и постройте их профильную проекцию.

- Для построения линии пересечения двух многогранников определяют точки пересечения ребер первого многогранника с гранями второго и ребер второго с гранями первого. Найденные точки соединяют  и получают ломанную линию, отрезки которой представляют собой линии пересечения граней одного многогранника с гранями другого.

- Линии пересечения  поверхностей вращения обычно строят с помощью вспомогательных плоскостей. Каждая вспомогательная  плоскость пересекает одновременно  обе заданные поверхности по соответствующим  линиям, эти линии пересекаются между собой и точках, определяющих линию пересечения заданных поверхностей. Количество вспомогательных плоскостей берется из условия получения достаточного числа точек искомой линии пересечения поверхностей.

- Необходимо соблюдать требования ГОСТов к оформлению чертежей:

а)  обводка линий проводится согласно ГОСТ 2.303-68.

б)  для обозначения точек применять только чертежный шрифт по ГОСТ 2.304-81.

Рисунок 5 - Оформление графической работы №5

Приложение 5 -  Задание на выполнение графической работы №5

Таблица 4- Задание по вариантам

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

- Боголюбов, С.К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных учебных заведений. / С.К. Боголюбов. - М.: Альянс, 2016. - 390 c.

- Емельянов, С.Г. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и примерах: Учебное пособие / П.Н. Учаев, С.Г. Емельянов, К.П. Учаева; Под общ. ред. проф. П.Н. Учаева. - Ст. Оскол: ТНТ, 2013. - 288 c.

- Кочиш, И., И. Начертательная геометрия. Инженерная графика: Учебное пособие / И. И. Кочиш, Н. С. Калюжный, Л. А. Волчкова и др. - СПб.: Лань, 2016. - 308 c.

- Куликов, В.П. Инженерная графика: Учебник / В.П. Куликов, А.В. Кузин.. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c.

- Сорокин, Н.П. Инженерная графика: Учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. - СПб.: Лань, 2016. - 392 c.

- Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. Чванова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c

- Чекмарев, А.А. Инженерная графика 12-е изд и доп: Учебник для СПО / А.А. Чекмарев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 381 c.

# Text boxes

В соответствии с ГОСТ 2.104-68 чертеж имеет рамку на расстоянии от левой границы формата 20 мм, от трех других сторон на расстоянии 5 мм . Рамка выполняется сплошной основной линией. Левое поле чертежа используется для брошюровки в альбом.

№ варианта

№ графической работы